## Slide 1: 0703線上討論會後提供老師參考

## Slide 2
建議操作流程(OV)
(第一年)
流程階段 | 系統處理內容 | 是否需人工介入 | 相較完成版 簡化說明
1. 任務需求輸入 | 使用者輸入設計任務（如夜間港區巡邏 + 船舶辨識）與條件（航時、感測器等） | 需工程師指定並輸入 | 輸入範圍需侷限
2. 任務解析與初步建議產出 | LLM 對輸入文字進行解析，產出設計焦點、模組配置重點與初步查詢項目建議 | ✅ LLM 自動完成 (結果需人工審閱) | 拆解範圍較侷限，以有效生成查詢條件為主
3. 元件查詢與設定（RAG） | 使用者依照建議向系統查詢元件（電池、相機等），RAG 回應有限規模元件資料與開發案例 | 使用者互動後設定 (LLM+RAG) | 限於「資料查找」層級，無法做深層推薦（完整版訓練知識圖譜配合工作流做推薦）
4. 模擬自動執行（第一輪） | 系統自動呼叫連結模擬軟體（如 CFD、結構模擬、通訊測試）並產出初步模擬結果 | ✅ 自動完成 | 與完整版一致；使用固定介面與參數模板串模擬 API
5. 協作分析與模組指派 | a.根據模擬輸出分析指派模組責任與建議（LLM生成具體溝通語句） b.系統整合相關資訊後(前次模擬數據+工程師回饋+知識庫推薦參數)，輸入 Agent 工作流產生下一輪元件建議與設定修正 | 需工程師審閱與確認可行性 | 此步為重點展示項：協作提示、分工模擬、強調部門對齊（如結構 vs 感測）
6. 修正參數與再次模擬（迴圈） | 根據前述問題與人工回饋，系統更新元件配置參數並視情況重啟模擬流程 | 需使用者決定是否修正並重新模擬 | 系統跑至第 2 輪為止；完整版可多次疊代與優化
7. 統整設計結果與生成報告 | 系統統整所有資訊後，視狀況進行人為補充，最後自動產出：設計歷程紀錄、參數設定檔（含前後比對）、模擬圖、BOM 與設計建議報告 | ✅ 自動完成 | 強調報告有引用出處、設定版本與協作紀錄，具交付標準；完整版將包含更多模組與資料範圍
類別 | 展示重點
模組對應實務角色 | 三模組分別對應「動力組」、「感測與飛控組」、「結構組」的不同教師或部門設計責任
協作界面呈現 | 每次調整後都會顯示：影響到誰、為什麼要溝通、該由誰回應
類比產業協作情境 | 如同半導體設計中濕蝕刻與乾蝕刻需同步調整製程，平台可模擬協作與風險控制流程
模擬參數回饋設計 | 串接模擬軟體後回饋具體建議，如「建議減輕掛載重量」「請檢查馬達冷卻設計」等
可供成果展示的產出 | 系統可匯出整套參數決策歷程＋部門協作摘要，用於審查或說明整合價值
Notes: 流程階段
系統處理內容
是否需人工介入
1. 任務需求輸入
輸入任務需求條件、預算、目標
需工程師指定並輸入
2. 任務解析與流程拆解
AI自動產出設計階段流程圖
✅ 自動完成（LLM轉換 + 工作流規劃）
3. 設計元件推薦
根據過去經驗庫自動推薦馬達、電池、感測器等模組
✅ 自動完成（RAG + 知識圖譜）
4. 替代方案比較與選擇
展示功耗、價格、效能等比較
需工程師決策選擇或指定條件
5. 模擬排程與執行
自動呼叫 CFD / 結構模擬 / 路徑規劃等軟體
✅ 自動完成（呼叫 API / Job Scheduler）
6. 模擬結果初步分析
將結果摘要寫入報告，並給出優化建議
✅ 自動完成（LLM報告摘要 + 模擬輸出解析）
7. 設計整合與效能預測
整合各模組結果、預測航時、成本等
✅ 自動完成（多模組資料整併）
8. 風險與限制提示
AI提示潛在設計風險與工程瓶頸
需工程師審閱與確認是否修正
9. 設計草案輸出
產出PDF報告、CAD檔、BOM表、模擬圖
✅ 自動完成（整批生成）
10. 工程師最終審查與修改
資深工程師調整、重試某些模擬、加入註解
需工程師人工審閱與優化
11. 專案收尾與報告導出
系統自動歸檔報告、版本紀錄、原始設計決策路徑
✅ 自動完成

## Slide 3
使用者操作：
  輸入任務：「港區巡邏偵察路徑 + 夜間偷渡船舶辨識」 限制條件：「長航時、低光環境、即時傳輸」
系統（LLM）回應：
建議聚焦以下模組設計重點：
推進與能源模組：長航時、高能量密度
感測與資料鏈模組：夜視/紅外模組與穩定資料傳輸
結構與機體模組：穩定掛載重感測器、維持飛行穩定性
🚀 無人機設計平台展示操作範本（5 步驟版）
📘 案例：「港區巡邏 + 夜間偷渡辨識任務」 🎯 亮點：模擬整合 × 跨模組協作 × AI 輔助互動
使用者查詢（RAG+LLM）：
「夜間任務有哪些低光模組推薦？」
「過去使用雙電池配置的馬達案例有哪些？」
「結構上曾遇到過掛載過重的問題嗎？」
系統（RAG + 知識庫）回答：
可選模組：FLIR Tau2（紅外線）、SONY STARVIS（低光）
馬達案例：雙 4S 5200mAh + 880KV 馬達可達 45 分鐘
結構提醒：掛載重心偏移會導致起落架彈跳過大
使用者依查詢結果設定初步元件組合：
馬達：880KV
電池：4S 5200mAh ×2
感測器：FLIR Tau2
結構：翼展 1200mm、中等強度翼肋設計
Step 1｜輸入任務需求 + 系統初步解析
Step 2｜元件查詢與初步設定

## Slide 4
系統自動串接模擬：
電池與負載：續航模擬
掛載與重心：結構分析
傳輸頻寬：影像資料模擬
模擬結果摘要：
航時預估：47 分鐘 ✅
傳輸延遲180ms ❗
重心偏移 12% ❗
電池區域高溫分布 ❗
系統回饋建議：
「建議使用重量更輕的紅外模組，或調整電池配置位置」 「建議降低影像頻率或使用抗干擾模組」 「請檢查翼肋補強是否可吸收重心偏移」
系統根據模擬結果，對應模組責任並分派問題：
工程師回覆後，系統整合(前次模擬數據+工程師回饋+知識庫推薦參數)，輸入Agent產生第 2 輪元件建議與設定修正 → 跳回 Step 3 執行下一輪模擬
問題主軸 | 指派對象 | 洽詢內容
重心偏移 | 結構模組負責人 | 是否可調整掛載位置？副翼是否需補強？
延遲過高 | 感測模組負責人 | 是否調整影像壓縮設定？
高溫異常 | 動力模組負責人 | 電池配置是否可左右對稱？是否需主控溫控設定？
battery:
cell_count: 4 # 使用 4S 鋰電池組
capacity_mAh: 5200 # 電池容量為 5200mAh，預期提供 45~50 分鐘續航
camera:
fps: 60 # 紅外模組設定每秒 60 張影像，保留完整夜間辨識畫面
weight_g: 180 # 選用高階感測模組，重量較重
structure:
mount_position: rear_default # 初始配置將感測模組掛於機體後段（尾部）
📌 模擬結果指出：
機體重心偏後達 12%（需調整）
傳輸延遲達 180ms（建議壓縮或降頻）
電池區域溫度過高（需調整散熱或配置）
battery:
cell_count: 4 # 維持原本 4S 電壓規格
capacity_mAh: 5200 # 電池規格不變，由其他模組調整解決效能問題
camera:
fps: 30 # 降低幀率至 30fps，以改善資料傳輸延遲
weight_g: 120 # 改用輕量化版本感測模組，降低掛載負擔
structure:
mount_position: front_20mm_offset # 將感測模組向前調整 20mm，改善重心配置與結構強度
🔁 LOOP 控制說明（展示設定範例）
可展示兩輪 Step 3 ⇄ Step 4 循環
第二輪模擬結果明顯改善（例如重心偏移減少至 4%，延遲控制在 90ms）
系統自動判定達成「可接受設計目標」門檻，進入 Step 5
Step 3｜平台執行模擬 + 自動回饋建議
Step 4｜跨模組協作與任務分派（+工程師回饋）
Notes: battery:
cell_count: 4 # 使用 4S 鋰電池組
capacity_mAh: 5200 # 電池容量為 5200mAh，預期提供 45~50 分鐘續航
camera:
fps: 60 # 紅外模組設定為每秒 60 張影像，保留完整夜間辨識畫面
weight_g: 180 # 選用高階感測模組，重量較重
structure:
mount_position: rear_default # 初始配置將感測模組掛於機體後段（尾部）

## Slide 5
模擬與協作流程完成後，系統將產出具實務交付水準的報告與技術資料包，雖為原型，仍比照實際產線規格設計：
一、成果報告（PDF 格式）
內容包含：
任務摘要與設計目標
模組配置與修改歷程
模擬結果紀錄（含每輪參數與摘要）
跨模組協作與分工建議紀錄
設計修正與最終參數統整
知識引用說明：凡來自知識庫查詢的建議，皆標註出處與資料版本（如：TAIDE_KB_Module_IR_2023.12）
二、技術資料包
元件清單（BOM）與建議替代方案
設計構型草圖（CAD格式）
模擬輸出圖與參數表
參數設定檔（YAML/JSON，含註解，首輪與修正版）
三、決策與版本紀錄
每次模擬與設計調整皆對應一組 ID，記錄推論依據與回覆來源，形成完整設計追溯鏈（Traceability）。
✨ 即使為原型階段，也符合實務交付標準，具備可追蹤、可查核與可再現性，有助銜接下一階段整機模擬與實測。
Step 5｜整合輸出與成果報告（符合交付格式）
Notes: ✅ Step 5｜整合輸出與成果報告（符合交付格式）
模擬與協作流程完成後，系統將產出具實務交付水準的報告與技術資料包，雖為原型，仍比照實際產線規格設計：
🧾 一、成果報告（PDF 格式）
內容包含：
任務摘要與設計目標
模組配置與修改歷程
模擬結果紀錄（含每輪參數與摘要）
跨模組協作與分工建議紀錄
設計修正與最終參數統整
📌 知識引用說明：凡來自知識庫查詢的建議，皆標註出處與資料版本（如：TAIDE_KB_Module_IR_2023.12）
📄 二、技術資料包
元件清單（BOM）與建議替代方案
設計構型草圖（CAD格式）
模擬輸出圖與參數表
參數設定檔（YAML/JSON，含註解，首輪與修正版）
🔁 三、決策與版本紀錄
每次模擬與設計調整皆對應一組 ID，記錄推論依據與回覆來源，形成完整設計追溯鏈（Traceability）。